Kurvenfahrt – der Neigungswinkel
- Aufgabenstellung
- Herleitung der Formel
© by: Sibylle, Ayke, Nicolai und Till

---
Aufgabenstellung
Beim Motorrad fahren "legt" man sich förmlich in die Kurve. Üblicherweise wählt man den Neigungswinkel gefühlsmäßig, er lässt sich aber auch berechnen. Welche Bedingungen sind an den Neigungswinkel geknüpft, wie lässt er sich berechnen und welche Idee steckt hinter dem Verhalten des Rennfahrers.

---
Herleitung der Formel
Legt sich der Fahrer in die Kurve, ist der Neigungswinkel, bei dem er nicht stürzt, abhängig von Fahrgeschwindigkeit und Kurvenradius. Je schneller die Fahrt und je enger die Kurve, desto größer muss der einzunehmende Neigungswinkel sein.
v = Geschwindigkeit
r = Radius der Kurve
g = Ortsfaktor
α = Neigungswinkel

---
Schwerpunkt
size 24 {F_Z=m cdot v^2 over T}
size 24 {F_Z = Zentrifugalkraft}
α
size 24 {α=Neigungswinkel}
size 24 {m cdot g}
size 24 {tan(α)=v^2 over {r cdot g}}

---
ALSO: AUFPASSEN BEI DER KURVENFAHRT